## Slide 1
Протоколы маршрутизации, используемые в сетях LAN, MAN и WAN, сравнительный анализ протоколов маршрутизации
Лекция 12

## Slide 2
Протоколы маршрутизации сетей LAN
В основном протоколы локальных сетей имеют такие же свойства, как и другие коммуникационные протоколы, однако некоторые из них были разработаны давно, при создании первых сетей, которые работали медленно, были ненадежными и более подверженными электромагнитным и радиопомехам

## Slide 3
Поэтому для современных коммуникаций некоторые протоколы не вполне пригодны.
К недостаткам таких протоколов относится слабая защита от ошибок или избыточный сетевой трафик

## Slide 4
Кроме того, определенные протоколы были созданы для небольших локальных сетей и задолго до появления современных корпоративных сетей с развитыми средствами маршрутизации

## Slide 5
Протоколы локальных сетей должны иметь следующие основные характеристики:
• обеспечивать надежность сетевых каналов;
• обладать высоким быстродействием;
• обрабатывать исходные и целевые адреса узлов;
• соответствовать сетевым стандартам, в особенности - стандарту IEEE 802

## Slide 6
Протоколы локальных сетей и сетевые операционные системы
Протокол | Соответствующая операционная система
IPX/SPX | Novell NetWare
NetBEUI | Первые версии операционных систем Microsoft Windows
AppleTalk | Apple Macintosh
TCP/IP | UNIX, Novel NetWare, современные версии операционных систем Microsoft Windows, операционные системы мэйнфреймов IBM
SNA | Операционные системы мэйнфреймов и миникомпьютеров IBM
DLC | Клиентские системы, взаимодействующие с мэйнфреймами IBM, настроенными на работу с протоколом SNA

## Slide 7
Протокол Internetwork Packet Exchange (IPX)
(межсетевой пакетный обмен) был разработан компанией Novell для одной из самых первых сетевых операционных систем, выполняющей серверные функции и названной NetWare.
В настоящее время операционная система NetWare стала аппаратно-независимой и может поддерживать различные топологии и протоколы

## Slide 8
Достоинством протокола IPX (несмотря на его солидный возраст) по сравнению с другими ранними протоколами является возможность его маршрутизации, т. е. то, что с его помощью можно передавать данные по многим подсетям внутри предприятия.
Недостатком протокола является дополнительный трафик, возникающий из-за того, что активные рабочие станции используют часто генерируемые широковещательные пакеты для подтверждения своего присутствия в сети

## Slide 9
Протокол SPX, дополняющий IPX, обеспечивает передачу данных прикладных программ с большей надежностью, чем IPX.
Протокол IPX работает несколько быстрее, чем SPX, однако в нем используются службы без установления соединения.
Это означает, что IPX гарантирует доставку фрейма в пункт назначения с меньшей вероятностью.
В протоколе SPX применяются службы с установлением соединения, что повышает надежность передачи данных

## Slide 10
Протокол NetBEUI был реализован в первых версиях Windows NT до сих пор имеется в системе Windows 2000 (хотя больше и не поддерживается в системах Microsoft, начиная с Windows ХР).
На компьютерах под управлением Windows NT и Windows 2000 протокол NetBEUI также встречается под именем NBF

## Slide 11
Протокол NetBEUI разрабатывался в то время, когда компьютерные сети в первую очередь означали локальные сети для относительно небольшого количества компьютеров
(от нескольких до двух сотен)

## Slide 12
В процессе проектирования не учитывались особенности корпоративных сетей с маршрутизацией пакетов.
По этой причине протокол NetBEUI нельзя маршрутизировать и лучше всего его применять в небольших локальных сетях под управлением относительно старых операционных систем компаний
Microsoft и IBM

## Slide 13
Невозможность маршрутизации является главным недостатком протокола NetBEUI в средних и крупных сетях, включая корпоративные сети.
Маршрутизаторы не могут перенаправить пакет NetBEUI из одной сети другую, поскольку фрейм NetBEUI не содержит информации, указующие на конкретные подсети

## Slide 14
Компания Apple разработала семейство протоколов AppleTalk для организации сетей на базе компьютеров Macintosh, работающих под управлением операционной системы Mac OS.
AppleTalk – это одноранговый сетевой протокол, т. е. он предназначен для обмена данными между рабочими станциями Macintosh даже при отсутствии сервера

## Slide 15
Первая версия протокола называлась AppleTalk Phase I, она была выпущена в 1983 году.
1989 году была разработана используемая до сих пор версия AppleTalk Phase II, которая позволяет работать большому количеству сетевых компьютеров и обеспечивает взаимодействие с большими гетерогенными сетями на основе нескольких протоколов

## Slide 16
Максимальное количество станций в сети AppleTalk Phase I равно 254,
а для сети AppleTalk Phase II
этот параметр равен нескольким миллионам

## Slide 17
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCP/IP (Протокол управления передачей/Протокол Интернета) – самый распространенный в настоящее время стек протоколов, являющийся к тому же протоколом Интернета

## Slide 18
Достоинства TCP/IP
Среди многих достоинств стека TCP/IP выделим следующие:
• он применяется во многих сетях и в Интернете, что делает его международным языком сетевых коммуникаций;
• имеется множество сетевых устройств, предназначенных для работы с этим протоколом;
• многие современные компьютерные операционные системы используют TCP/IP в качестве основного протокола

## Slide 19
Протоколы, входящие в стек TCP/IP:
ARP, DNS, FTP, HTTP,
ICMP, IP, NFS, OSPF,
РРР, RIP, RPC, SLIP, SMTP,
TCP, Telnet, UDP

## Slide 20
В устаревших мэйнфреймах IBM обычно используются протоколы стека Systems Network Architecture,
SNA,
который был изначально разработан в 1974 году.
Фактически SNA – это набор частных протоколов

## Slide 21
Аналогично любому стеку протоколов, SNA имеет как достоинства, так и недостатки.
Отмечая достоинства, следует сказать, что архитектура SNA существует уже более четверти века и обеспечивает надежные и проверенные средства обмена данными с системами IBM

## Slide 22
Существенным недостатком является то, что SNA – это частный (фирменный) стек протоколов, для которого нужны специальные устройства и дополнительное обучение процедурам конфигурирования, управления и отладки.
По этим причинам сети SNA с мэйнфреймами IBM обычно работают очень хорошо, но это требует больших затрат на обучение персонала и поддержку сети

## Slide 23
Если для доступа к мэйнфрейму, работающему с SNA, используются компьютеры под управлением Windows 9x, Windows NT и Windows 2000, то альтернативой SNA-шлюзу является установка протокола Data Link Control, DLC.
Этот протокол эмулирует SNA, и он может также применяться для подключения к некоторым устаревшим моделям сетевых принтеров, которые могут работать только с ним (например, старые принтеры Hewlett-Packard)

## Slide 24
В основном протокол DLC является альтернативой TCP/IP в тех случаях, когда некоторый хост использует SNA-коммуникации.
Недостатком этого протокола является то, что он не маршрутизируется

## Slide 25
Протоколы маршрутизации сетей MAN
MAN (городская вычислительная сеть): сети MAN по размерам обычно больше, чем сети LAN, но меньше, чем сети WAN. Как правило, сети MAN принадлежат городам и правительственным учреждениям

## Slide 26
Чтобы преодолеть свою отсталость и занять достойное место в мире локальных и глобальных сетей были разработаны сети на основе самых современных технологий, например технологии коммутации ячеек SMDS или АТМ

## Slide 27
Недавние разработки, связанные с высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет, привели к созданию MAN, которые описаны в стандарте
IEEE 802.16, известном как
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

## Slide 28
Для организации городских магистральных сетей связи могут использоваться такие технологии, как
Х.25, Frame Relay, FDDI, SMDS, SDH, PDH, ATM, Ethernet, DPT и MPLS.
Все они имеют свои плюсы и минусы, определяющие границы их применения.
Первыми к нуждам городских сетей передачи данных были приспособлены технологии PDH и Х.25.
Пятнадцать-двадцать лет назад они вполне справлялись с нагрузкой, создаваемой пользовательскими приложениями

## Slide 29
Протоколы маршрутизации сетей WAN
Глобальная сеть - сеть передачи данных, которая работает вне географических возможностей LAN.
Используемые протоколы:
HDLC (High-level Data Link Control — высокоуровневый протокол управления каналом) — это битово-ориентированный протокол, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). HDLC является ISO-стандартом

## Slide 30
Протокол Frame Relay
предусматривает использование высококачественного цифрового оборудования.
Используя упрощенный механизм формирования кадров без коррекции ошибок.
Frame Relay может отправлять информацию канального уровня намного быстрее, чем другие протоколы глобальных сетей

## Slide 31
Протокол РРР (Point-to-Point Protocol — протокол связи "точка-точка") обеспечивает соединение маршрутизатор—маршрутизатор и хост-сеть как по синхронным, так и по асинхронным каналам.
РРР содержит поле типа протокола для идентификации протокола сетевого уровня

## Slide 32
ISDN является набором цифровых сервисов для передачи голоса и данных. Разработанный телефонными компаниями, этот протокол позволяет передавать по телефонным сетям данные, голос и другие виды трафика

## Slide 33
Протокол RIP (Routing Information Protocol) очень прост и универсален, поэтому поддерживается всеми операционными системами и железными маршрутизаторами.
Идея RIP очень проста. Каждый маршрутизатор через 30 секунд отсылает информацию о связях своим соседям. Сосед соотносит их со своей базой и добавляет данные, если они актуальны

## Slide 34
На смену RIP пришел протокол
OSPF,
который снимает ограничение в 15 узлов и сводит к минимуму служебный трафик

## Slide 35
На текущий момент протокол
BGP зарегистрирован под четвертой версией и не имеет конкурентов.
Общая схема работы BGP:
BGP-маршрутизаторы, решившие обмениваться маршрутной информацией, устанавливают между собой соединения по протоколу BGP и становятся BGP-соседями