## Slide 1
Стандартные технологии мобильных сетей:
3G (UMTS и WCDMA),
4G (WiMAX и LTE) и технологии 5G
Лекция 15

## Slide 2
Стандартные технологии мобильных сетей: 3G (UMTS и WCDMA)
Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты),
определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций

## Slide 3
Сети 3G и стандарт UMTS
Буква "G" расшифровывается как "Generation", что в переводе с английского обозначает "поколение".
3G представляет собой третье поколение технологии беспроводной мобильной связи. Это обновление для сетей GPRS 2G и 2,5G для повышения скорости Интернета. Телекоммуникационные сети 3G поддерживают услуги, обеспечивающие скорость передачи информации не менее 0,2 Мбит/с

## Slide 4
Более поздние версии 3G, часто обозначаемые как 3.5G и 3.75G, также обеспечивают мобильный широкополосный доступ со скоростью несколько Мбит/с для смартфонов и мобильных модемов в портативных компьютерах

## Slide 5
Первые сети 3G были представлены в 1998 году. Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной передачи данных.
Сети третьего поколения 3G работают на границе дециметрового и сантиметрового диапазона. Они позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и самый различный контент

## Slide 6
3G включает в себя 5 стандартов семейства IMT-2000 (UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TD-CDMA/TD-SCDMA (собственный стандарт Китая), DECT и UWC-136).
Наибольшее распространение в мире получили два стандарта:
• UMTS (или W-CDMA) и
• CDMA2000 (IMT-MC)
В их основе лежит одна и та же технология — CDMA
(Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением каналов)

## Slide 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System
Стандарты третьего поколения пришли на смену стандартам 2G.
В первую очередь их появление обусловлено возросшими потребностями абонентов в скорости передачи данных.
Стандарт UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Универсальная система мобильной связи) нашел наибольшее распространение среди других стандартов этого поколения на территории Европы

## Slide 8
Разработка стандарта UMTS началась в 1992 году организацией по стандартизации IMT-2000.
Впоследствии разработка этого стандарта была поручена 3GPP.
Первая сеть UMTS была запущена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2001 года в Норвегии.
К маю 2010 года число абонентов перевалило за 540 миллионов по всему миру

## Slide 9
Скорость передачи данных для сетей UMTS может достигать 2Мбит/сек.
Благодаря технологии HSDPA-High Speed Downlink Packet Access (3.5G), которая была внедрена в 2006 году, максимальная скорость возросла до 14 Мбит/сек.
Эти и другие преимущества UMTS позволяют предоставлять абонентам широкий перечень услуг: видеозвонки, видеоконференции, высококачественные голосовые звонки, загрузка файлов с высокой скоростью, сетевые игры, мобильная коммерция и многое другое

## Slide 10
В сети UMTS наибольшие изменения претерпела подсистема базовых станций. Отмеченные выше преимущества достигаются в первую очередь за счет новой технологии передачи информации между базовой станцией и телефоном абонента

## Slide 11
Структура сети стандарта UMTS

## Slide 12
Основные элементы, входящие в подсистему базовых станций:
RNC (Radio Network Controller) – контроллер сети радиодоступа системы UMTS.
Он является центральным элементом подсистемы базовых станций и выполняет большую часть функций: контроль радиоресурсов, шифрование, установление соединений через подсистему базовых станций, распределение ресурсов между абонентами и др.
В сети UMTS контроллер выполняет гораздо больше функций, чем в системах сотовой связи второго поколения

## Slide 13
NodeB – базовая станция системы сотовой связи стандарта UMTS.
Основной функцией NodeB является преобразование сигнала, полученного от RNC, в широкополосный радиосигнал, передаваемый к телефону.
Оборудование абонента получило название UE (User Equipment). Тем самым подчеркивается, что в отличие от предшествующих стандартов, в UMTS может быть не только обычный телефон, но и смартфон, ноутбук, стационарный компьютер и т.п.

## Slide 14
Режим сети WCDMA в России и мире получил достаточно широкое распространение.
Стандарт UMTS был разработан для распространения в Европе.
Оба стандарта работают в одинаковых частотах, и демонстрирует схожую скорость передачи и приема данных

## Slide 15
Стандартные технологии мобильных сетей: 4G (WiMAX и LTE)
Работа над первым стандартом четвертого поколения - LTE (Long Term Evolution) началась в 2004 году организацией 3GPP.
Главными требованиями, которые предъявлялись в процессе работы над стандартом, были следующие:
- Скорость передачи данных выше 100 Мбит/сек;
- Высокий уровень безопасности системы;
- Высокая энергоэффективность;
- Низкие задержки в работе системы;
- Совместимость со стандартами второго и третьего поколений

## Slide 16
В конце 2009 года в Швеции была запущена в коммерческую эксплуатацию первая сеть стандарта LTE.
Сети LTE поддерживают скорости передачи данных до 326,4 Мбит/сек.
К примеру, загрузка фильма в хорошем качестве займет менее одной минуты. Таким образом, верхняя планка по скорости передачи данных практически снимается

## Slide 17
Изначально стандарт LTE не принадлежал к четвертому поколению мобильной связи 4G и разрабатывался как улучшенная версия 3G, а именно
3GPP
(The Third Generation Partnership Project – «партнерский проект третьего поколения»).

## Slide 18
Но после проделанной работы и тестирования Международный союз электросвязи в 2012 году официально признал LTE технологией, которая отвечает всем требованиям беспроводного соединения четвертого поколения.
Этот стандарт приобрел большую популярность у операторов сотовой связи благодаря возможности реализации на существующих сотовых сетях

## Slide 19
4G (LTE): LTE – это составляющая технологии 4G, ее начальный этап и один из первых стандартов четвертого поколения.
Поэтому чаще всего их указывают вместе, объединяя в один термин

## Slide 20
Стандарт WiMAX
Стандарт WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - это технология широкополосной беспроводной связи (протокол IEEE 802.16), которая в отличие от других технологий радиодоступа, обеспечивает высокоскоростные соединения на больших расстояниях даже при отсутствии прямой видимости объекта, на отраженном сигнале

## Slide 21
Технология WiMAX позволяет работать в любых условиях, в том числе в условиях плотной городской застройки, обеспечивая высокое качество связи и скорость передачи данных.
WiMAX можно использовать для создания широкополосных соединений "последней мили", развертывания точек беспроводного доступа, организации сети между филиалами компаний и решения других задач, которые ранее были ограничены традиционными технологиями

## Slide 22
WiMAX технология позволяет обеспечить доступ в Интернет со скоростями и зоной покрытия, существенно большими, чем у современных сетей WiFi.
Технология WiMax – это сеть широкополосного беспроводного доступа, которая создается на территории целого города, а расстояние от приемника до базовой станции измеряется километрами

## Slide 23
Технологии 5G
Это новое поколение мобильной связи, обладающее рядом принципиальных преимуществ по сравнению с 4G:
- Более высокая скорость передачи данных;
- Низкая задержка сигнала;
- Возможность подключения большего числа девайсов;
- Высокая энергоэффективность;
- Многократно возросшая пропускная способность;
- Высокая мобильность пользователей

## Slide 24
Работа над 5G началась в 2015 году, когда ITU-R был сформулирован стандарт IMT-2020, содержащий ключевые требования к технологии нового поколения.
ITU-R - подразделение ООН, занимающееся коммуникационными технологиями.
Оно контролирует процесс стандартизации технологий радиосвязи, осуществляет управление международным радиочастотным спектром.
ITU-R является организатором Всемирной конференции радиосвязи (ВКР или WRC)

## Slide 25
Каждые три-четыре года на конференции обсуждаются ключевые вопросы развития глобальной радиосвязи и принимаются стратегические решения.
В 2015 г. в рамках WRC-15 согласовано решение о выделении частотного диапазона 3,4–3,6 ГГц для мобильной широкополосной связи (MBB) — именно эти частоты станут основой 5G для широкого круга пользователей

## Slide 26
Сети связи 5G, вместе с анализом больших данных (Big Data) и интернетом вещей (IoT) призваны стать одной из основ цифровой экономики, главной движущей силой которой должен стать искусственный интеллект.
За 40 с небольшим лет сменилось четыре поколения сетей мобильной связи.
Если сотовые сети первого поколения 1G давно исчезли, то сети 2G, 3G и 4G до сих пор продолжают эксплуатироваться.
Более того, некоторое количество унаследованной инфраструктуры сетей 3G и 4G органично войдёт в состав мобильных сетей пятого поколения 5G

## Slide 27
Сети 5G значительно расширяют ограниченный функционал мобильных сетей предыдущих поколений:
Гигабайты в секунду. Сети 5G способны значительно повысить скорость передачи данных через различные технологии радиодоступа и при помощи задействования новых спектров радиочастот 5G.
Умный дом. Целый спектр различных сервисов Интернета вещей будет доступен для решения «Умный дом» и «Умное здание»: видеонаблюдение, управление и автоматизация бытовой техники, управление системами безопасности, хранилища контента, управление климатом и пр.

## Slide 28
Умный город. Решение «Умный город» — это горизонтальное и вертикальное масштабирование функционала и спектра сервисов «Умного дома».
Новые видеоуслуги: Объёмное видео, экран сверхвысокой чёткости (UHD), возможность эффекта присутствия

## Slide 29
Работа в облаке. Сервис даёт возможность не только хранить данные в облачном хранилище и извлекать их оттуда, но и использовать прикладные программы, которые работают непосредственно из облака.
Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Сервис виртуальной реальности VR погружает человека в иной мир, воздействуя на его органы чувств, прежде всего зрение. Сервис дополненной реальности AR комбинирует для пользователя реальную среду с виртуальными предметами

## Slide 30
Промышленная автоматизация. Сеть 5G, вместе с технологией интернета вещей IoT, при помощи промышленных датчиков IIoT (Industrial Internet of things), а также при помощи искусственного интеллекта ИИ (AI, Artificial Intelligence) способны существенно повысить степень автоматизации производства.
При этом становится возможным в режиме реального времени анализировать большие объёмы разнородных данных (Big Data) и на основе полученных выводов (insights) и с использованием машинного и глубокого обучения (Machine learning, Deep learning)

## Slide 31
Беспилотный транспорт (Driverless Vehicles). Беспилотный транспорт может выступать как часть услуги «Умный город», однако, может предоставляться на собственной платформе.
В него входят не только беспилотные автомобили (driverless cars), но также и беспилотные тракторы для «умного сельского хозяйства»