## Slide 1
Построение сетей на основе технологий 4G и виды услуг
Виды услуг и создание сетей на основе технологий 5G
Лекция 16

## Slide 2
Построение сетей на основе технологий 4G
4G (4-Generation) – сокращенное название четвертого поколения беспроводной телефонной связи, основанного на технологии TCP/IP для передачи информации.
4G поддерживает скорость до 1 Гбит/с для абонентов с низкой скоростью движения и до 100 Мбит/с для абонентов с высокой скоростью движения (например, в транспорте) в оптимальных условиях

## Slide 3
4G основывается на технологиях: LTE и IEEE 802.16e (также известной как WiMAX). Пиковая скорость восходящего потока в технологии LTE равна 50 Мбит/с, нисходящего – 100 Мбит/с при использовании канала 20 МГц.
В технологиях четвертого поколения используется более 40 диапазонов частот (в каждом регионе - свои).
В США - 700 МГц, 1710-1755 МГц (передача) и 2110-2155 МГц (прием) (1,7/2,1 ГГц);
в Европе – 1800 МГц и 2600 МГц, в перспективе – 800 МГц;
в Японии - 800/850 МГц; 1,5 ГГц; 1,7 ГГц и 2,1 ГГц

## Slide 4
В отличие от предыдущих поколений, а именно от третьего, 4G не поддерживает традиционные услуги телефонии с коммутацией каналов.
В 4G используется IP-телефония, то есть коммутация пакетов.
Для пересылки данных используется IPv4 (планируется перейти на IPv6). Для осуществления услуг телефонии вызовы и сообщения «перенаправляются» через существующие сети 2G и 3G

## Slide 5
Теоретически стандарт 4G позволяет передавать информацию со скоростью в пять-семь раз выше, чем 3G
и даже так называемых 3,5G (HSPA, HSPA+),
где максимальная скорость равна 150 Мбит/с

## Slide 6
Структуру сети LTE
Структура сети сильно отличается от сети стандарта 3G. Существенные изменения претерпела и подсистема базовых станций, и подсистема коммутации. Была изменена технология передачи данных между оборудованием пользователя и базовой станцией.
Также подверглись изменению и протоколы передачи данных между сетевыми элементами. Вся информация (голос, данные) передается в виде пакетов.
Таким образом, уже нет разделения на части обрабатывающие либо только голосовую информацию, либо только пакетные данные

## Slide 7
Основные элементы сети стандарта LTE

## Slide 8
SGW - Serving SAE Gateway или просто Serving Gateway – обслуживающий шлюз сети LTE. Он предназначен для обработки и маршрутизации пакетных данных, поступающих из/в подсистему базовых станций. По сути, заменяет MSC, MGW и SGSN сети UMTS. SGW имеет прямое соединение с сетями второго и третьего поколений того же оператора, что упрощает передачу соединения в/из них по причинам ухудшения зоны покрытия, перегрузок и т.п.

## Slide 9
PDN - Public Data Network SAE Gateway или просто PDN Gateway (PGW) – шлюз к/от сетей других операторов.
Если информация (голос, данные) передаются из/в сети данного оператора, то они маршрутизируются именно через PGW

## Slide 10
MME - Mobility Management Entity – узел управления мобильностью. Он предназначен для управления мобильностью абонентов сети LTE.
HSS - Home Subscriber Server – сервер абонентских данных. HSS это объединение VLR, HLR, AUC, выполненных в одном устройстве.
PCRF - Policy and Charging Rules Function – узел выставления счетов абонентам за оказанные услуги связи

## Slide 11
Виды услуг и создание сетей 5G
5G (от англ. fifth generation — пятое поколение) — поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующей технологией 4G-LTE.
Основными "фишками", характеризующими сети мобильной связи пятого поколения являются:
• сверх-широкополосный мобильный доступ (enhanced Mobile Broadband, eMBB),

## Slide 12
• ультранадежная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable and Low Latency Communications, URLLC),
• массовое подключение различных датчиков и устройств из мира "Интернета вещей" (massive Machine Type Communications, mMTC)

## Slide 13
Многообразие услуг и возможностей сетей IMT2020 (5G)

## Slide 14
Ключевые принципы архитектуры сети 5G заключаются в следующем:
- Разделение сетевых узлов на элементы, обеспечивающие работу протоколов «плоскости пользователя» (UP - User Plane) и элементы, обеспечивающие работу протоколов «плоскости управления» (CP - Control Plane), что значительно увеличивает гибкость в части масштабирования и развертывания;

## Slide 15
- Разделение сетевых элементов на сетевые слои, основываясь на услугах, предоставляемых конкретным группам конечных пользователей;
- Реализация сетевых элементов в виде виртуальных сетеый функций - VNF (Virtual Network Functions);

## Slide 16
Поддержка одновременного доступа к централизованным и локальным службам, что позволяет реализовывать концепции облачных и пограничных вычислений;
- Поддержка единых алгоритмов и процедур аутентификации (в не зависимости от типа сети доступа)

## Slide 17
В архитектуре 5G взаимодействие между сетевыми функциями представлено двумя способами:
- сервис-ориентированное, когда одни сетевые функции позволяют другим авторизованным сетевым функциям получать доступ к их сервисам;
- интерфейсное, которое показывает, какое взаимодействие существует между сервисами сетевых функций, описанных как взаимодействие точка-точка между любыми двумя сетевыми функциями

## Slide 18
Сетевые функции на плоскости управления 5G должны использовать только сервис-ориентированные интерфейсы для их взаимодействия.
Сети 5G значительно расширяют ограниченный функционал мобильных сетей предыдущих поколений

## Slide 19
Концепция роуминга, мобильный Интернет
Роуминг (англ. roaming от англ. roam — бродить, странствовать) — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети.
При этом абоненту не требуется заключать договор с принимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта.
При телефонном роуминге у абонента сохраняется его телефонный номер

## Slide 20
С технической точки зрения, обслуживание абонента сотовой сети базовой станцией, приписанной к другому коммутатору, уже является роумингом.
Но чаще всего под роумингом подразумевают обслуживание в сети другого оператора.
Такая услуга требует предварительной взаимной договорённости между операторами

## Slide 21
Типы роуминга
Внутрисетевой (региональный) роуминг
Возможность перемещаться из одного региона в другой внутри покрытия одного оператора.
В связи с развитием мобильных технологий и падением цен внутрисетевой роуминг редко предлагается клиентам, за исключением стран с большой территорией (США, Россия, Индия, Бразилия и др.).

## Slide 22
Национальный межсетевой роуминг
Возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. По коммерческим причинам, этот тип роуминга разрешён только в определённых условиях.
Обычно это происходит тогда, когда новая компания получает лицензию на оказание услуг мобильной связи и пытается выйти на рынок, заключая с другими операторами соглашение о роуминге в их сетях, пока не будет построена собственная сеть.
В таких странах, как Индия, где количество региональных операторов велико и страна разделена на районы, этот тип роуминга встречается достаточно часто

## Slide 23
Международный роуминг
Возможность пользоваться услугами мобильной сети зарубежного провайдера. Международный роуминг легче всего работает в стандарте GSM, и используется более чем 80% международных мобильных операторов

## Slide 24
Однако, даже в этом случае могут быть проблемы, т.к. в разных странах выделены разные частоты под GSM-связь (есть 2 группы стран: большинство использует 900/1800 МГц, но США и некоторые другие страны в Америке используют 850/1900 МГц).
Чтобы телефон работал в стране с другими частотами, он должен поддерживать одну или обе частоты, установленные в этой стране, и таким образом быть трех- или четырехполосным

## Slide 25
Мобильный интернет
Технология для подключения к сети Интернет практически из любого места.
На данный момент все современные технологии мобильной связи представляют свои решения в сфере доступа к сети Интернет

## Slide 26
Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций, созданный в 1988 году, спроектировал GSM (Groupe Special Mobile) как решение, которое откроет новые возможности голосовой телефонии. По сути, речь шла о системе для телефонных звонков – никто не задумывался о том, что GSM может понадобиться для массового использования Интернета.
Первоначально технология SMS была доступна только в сетях GSM, но в конечном итоге распространилась на все цифровые сети

## Slide 27
В 1997 году три лидера мобильного рынка того времени — Ericsson, Motorola и Nokia — объединились, чтобы «подружить» Интернет и мобильную связь с помощью WAP (Wireless Application Protocol).
Протокол WAP описывал способ, с помощью которого мобильное устройство могло получить доступ к ресурсам Интернета без использования других устройств (например, модема).
Уже в мае 1998 года была опубликована первая редакция WAP—v.1.0. В этом протоколе скорости передачи данных варьировались в диапазоне 9,6-56 Кбит/сек

## Slide 28
Протокол WAP дожил до 2013 года, после чего его использование прекратилось. Большинство Интернет-браузеров стали поддерживать HTML, CSS и JavaScript.
Не нужно было больше использовать WAP-разметку для обеспечения обратной совместимости веб-страниц

## Slide 29
HTML стали поддерживать все Android-устройства, все версии iPhone, все устройства под управлением Windows Phone и многие телефоны Nokia.
Смартфоны окончательно превратились в мини-ПК с постоянным подключением к Интернету

## Slide 30
WAP утратил всякие перспективы ещё к началу 2000-х годов.
В то время началось бурное развитие GPRS и EDGE.
В 2001 году GPRS - General Packet Radio Service, стандартизированный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов, был запущен во всем мире в качестве услуги, предоставляемой в рамках GSM для обеспечения доступа к мобильному Интернету.
В системах 2G GPRS обеспечивает скорость передачи данных в диапазоне 56-114 Кбит/сек

## Slide 31
Позднее на базе GPRS появилась «надстройка» Enhanced Data Rate for GSM Evolution (EDGE) для более скоростной передачи данных, так что протокол доступа не изменился

## Slide 32
Данные собираются в пакеты и передаются через виртуальный канал, который предоставляется абоненту на время GPRS-сеанса.
Концепции, обеспечивающие передачу пакетных данных в сотовых радиосетях, сохранялись и развивались дальше от GPRS / EDGE к 3G и 4G

## Slide 33
3G представили в Японии в мае 2001 года. Основной технологической разницей между 3G и 2G было использование пакетной коммутации (3G), а не коммутации каналов (2G).
При этом скорость 3G выросла в среднем до 2 Мбит/сек

## Slide 34
Благодаря надежному, быстрому подключению стали стремительно развиваться услуги потокового видео на телефоне, включая видеозвонки. Большинство сайтов обзавелись версиями для мобильных устройств.
В целом, с середины 2000-х годов 3G значительно изменило WEB-индустрию, особенно с точки зрения приложений и WEB-интерактивности

## Slide 35
Однако к 2009 году стало ясно, что в какой-то момент сети 3G будут перегружены трафиком от приложений, которым необходим доступ в сеть.
В скором времени индустрия сосредоточилась на внедрении технологий 4G, намереваясь увеличить скорость в несколько раз по сравнению с существующими сетями 3G

## Slide 36
Технология 4G практически сравняла скорость мобильного Интернета и домашнее широкополосное подключение. Существующий общий стандарт определяет 4G как сеть, в которой 100 Мб/сек. предоставляется для абонентов, находящихся в движении, и до 1 Гбит/сек. в идеальных условиях (абонентское устройство не движется).
При этом задержка колеблется в пределах от 20 до 50 мс

## Slide 38
5G обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и даст толчок развитию таких технологических направлений, как беспилотный транспорт и умные города в рамках развития Интернета вещей (поддержка одновременного подключения до 100 млн устройств на квадратный километр с задержкой не более 1 миллисекунды).
В России первая сеть 5G уже работает на территории инновационного центра «Сколково»