## Slide 1
Построение сетей абонентского доступа
Лекция 19

## Slide 2
Принципы построения
Основная проблема современных сетей абонентского доступа связана с необходимостью обеспечения доступа множества высокоскоростных абонентских систем и локальных сетей к высокоскоростным магистралям по реальным существующим и прокладываемым физическим каналам с ограниченной пропускной способностью

## Slide 3
Данная проблема, именуемая часто «проблемой последней мили»,
привела к бурному развитию с начала 1990-х гг. всевозможных технологий построения сетей абонентского доступа, или иначе, технологий абонентского доступа

## Slide 4
Можно выделить направления удовлетворения новых информационных потребностей пользователей за счет развития технологий абонентского доступа:
- увеличение скорости передачи и предоставление новых услуг тем абонентам, которые уже имели доступ к сети, и в тех точках доступа, которые уже существовали ранее;

## Slide 5
- подключение новых абонентов в тех местах, где не было точек подключения, с предоставлением полного набора современных услуг;
- подключение подвижных абонентов и предоставление им услуг, соизмеримых по качеству с услугами, предоставляемыми фиксированным абонентам

## Slide 6
Если первые два направления не исключают «персональную мобильность» абонентов, перемещающихся между фиксированными точками доступа (подключения), то третье призвано обеспечить «мобильность терминалов»

## Slide 7
В связи с изменениями, происходящими в развитии технологий построения современных телекоммуникационных сетей, понятие «абонентская линия» уже не отражает сути участка сети электросвязи между терминалом пользователя и коммутационной станцией. Появился новый, принятый уже в международных стандартах термин - «Access Network» – «сеть доступа».
В простейшем случае абонентская сеть состоит из трех основных элементов: абонентских терминалов, абонентских линий и узла коммутации

## Slide 9
МУ – магистральный узел;
УК – узел коммутации;
К – удаленный концентратор;
mux – мультиплексор;
УД – узел доступа;
BTS – базовая станция беспроводного доступа;
AT – абонентский терминал;
АЛ – абонентская линия

## Slide 10
С точки зрения выполняемых функций сеть абонентского доступа – это фрагмент телекоммуникационной сети, обеспечивающий доступ отдельных абонентов к общим сетевым телекоммуникационным и информационным ресурсам

## Slide 11
С точки зрения топологии сеть абонентского доступа – это совокупность технических средств между оконечными абонентскими устройствами и коммутационным оборудованием транспортной сети, в план нумерации которого входят подключаемые абонентские устройства

## Slide 12
С точки зрения оборудования сеть абонентского доступа – это совокупность физических линий передачи, оконечных абонентских устройств и промежуточных устройств регенерации, концентрации, мультиплексирования и коммутации, обеспечивающих физическое соединение абонентских устройств с коммутационным оборудованием транспортной сети

## Slide 13
Модель сети абонентского доступа

## Slide 14
AT – абонентский терминал;
АЛ – абонентская линия;
УД – узел доступа;
СЛ – соединительная линия;
УК – узел коммутации

## Slide 15
Первая часть представляет собой совокупность подсетей абонентских линий, образующих сеть абонентских линий,
а вторая часть – подсеть доступа (именуемую еще базовой сетью, распределительной сетью или сетью переноса), которая позволяет повысить эффективность использования физической среды передачи, приблизив точки концентрации нагрузки, связанные высокоскоростными соединительными линиями, максимально к местам скопления абонентов

## Slide 16
При этом узлы доступа могут представлять собой мультиплексоры, объединяющие цифровые каналы абонентских линий, коммутаторы каналов (типа цифровой мини- или учрежденческой АТС) или коммутаторы пакетов, поддерживающие ту или иную сетевую технологию LAN или WAN

## Slide 17
Специальные технологии абонентского доступа нацелены, прежде всего, на образование цифровых каналов на основе доступной физической среды, разновидности которой можно представить двумя группами:
1. Физические среды проводного доступа:
- оптическое волокно;
- коаксиальный медный кабель;
- витая пара (медный кабель)

## Slide 18
2. Физические среды беспроводного доступа:
- оптические электромагнитные волны;
- радиоволны (электромагнитные);
- звуковые (акустические) волны (неэлектромагнитные).
Известны исследования и других физических сред передачи информации – гравитационные, химические (запахи), биологические (телепатические), но их практическое использование пока далеко от реальности

## Slide 19
Решение проблемы «последней мили»
В настоящее время наметились четыре наиболее характерных пути решения проблемы «последней мили».
1. Строительство волоконно-оптических линий связи на абонентском участке
Однако для прокладки кабеля необходимы трудовые и временные затраты специально подготовленных специалистов, а также недешевое оконечное оборудование приема – передачи и мультиплексирования, что увеличивает стоимость абонентских линий

## Slide 20
2. Строительство (прокладка) медно-кабельных абонентских линий
Традиционное решение, имеющее ряд положительных сторон: простое проектирование, наличие опытного персонала по строительству и эксплуатации, приемлемая стоимость.
Основные недостатки – дорогое обслуживание и ограниченная по сравнению пропускная способность при тех же трудовых и временных затратах на строительные работы.
В последнее время отмечается еще один «специфический» недостаток – привлекательность медных кабелей для сборщиков металлолом

## Slide 21
3. Уплотнение существующих (медно-кабельных) абонентских линий
Аналоговое оборудование высокочастотного уплотнения широко используется в телекоммуникационных сетях до сих пор.
Однако своим подлинным расцветом данное решение обязано появлению DSL – Digital Subscriber Loop (Line) (цифровой абонентский шлейф (линия))

## Slide 22
4. Использование технологий беспроводного абонентского доступа
В последнее время значительно возрос интерес к технологиям беспроводного абонентского доступа, именуемым WLL (Wireless Local Loop).
Более распространенные технологии абонентского радиодоступа (в отличие от технологий беспроводного оптического доступа) сокращенно называют RLL (Radio Local Loop)