## Slide 1
Компьютерные протоколы, приложения и технологии
(IEEE 802: IEEE 802.3, 802.11, 802.15, 802.16)
Лекция 2

## Slide 2
Классификация компьютерных сетей
Компьютерные сети классифицируются по:
• Типу коммутации
• Технологии передачи
• Протяженности

## Slide 3
По типу коммутации сети бывают:
• с коммутацией каналов
• пакетов
При коммутации каналов перед передачей данных устанавливается соединение.
После данные перемещаются строго по установленному соединению.
Наиболее популярный пример коммутации каналов – телефонная сеть

## Slide 5
Коммутация пакетов работает несколько иначе, и именно к этому типу относятся современные компьютерные сети.
Данные делятся на части, также именуемые пакетами. Эти части не зависят друг от друга и передаются отдельно. Каждый пакет может проходить через сеть разными путями.
преимущество– отказоустойчивость.
Например, если какой-то из промежуточных узлов выйдет из строя, данные будут передаваться через доступные для этого узлы. При поступлении пакета на промежуточную точку (узел) определяется дальнейший путь: это и есть маршрутизация

## Slide 6
Разделение по технологии передачи:
• широковещательные сети
(данные, переданные в сеть, доступны всем устройствам этой сети)
• точка-точка
(передача от одного устройства к другому, иногда с наличием промежуточных узлов)

## Slide 8
По протяженности компьютерные сети делятся на:
• персональные;
• локальные;
• муниципальные;
• глобальные;
• объединение сетей (пример – сеть Интернет)

## Slide 10
Компьютерные сети и их стандарты
Стандарты стали решением таких проблем, как несовместимость сетевого оборудования, разные протоколы и несовместимость программного обеспечения.
Именно по этим причинам раньше оборудование от разных производителей не взаимодействовало посредством сети

## Slide 11
Используется 2 типа стандартов:
1. De jure (юридические, формальные стандарты)
2. De Facto (стандарты фактические)

## Slide 12
De jure (юридические, формальные стандарты)
принимаются той организацией, которая имеет право их принимать (по формальным законам стандартизации)

## Slide 13
De Facto (стандарты фактические)
никто целенаправленно не принимал: они установились сами собой, как происходит с новыми технологиями, резко набирающими популярность среди пользователей.
Хороший пример такой технологии – стек протоколов TCP/IP, который на данный момент является основой сети Интернет

## Slide 14
Самыми важными стандартами являются:
1. ISO (Международная организация по стандартизации) приняла стандарт на эталонную модель взаимодействия открытых систем.
2. Консорциум W3C (World Wide Web Consortium) – веб-стандарты.
3. IAB (Совет по архитектуре Интернета) – протоколы Интернет.
4. IEEE (Институт инженеров по электронике и электротехнике) – технологии передачи информации

## Slide 15
IEEE также принимает стандарты в различных областях электроники и электротехники.
Разработкой для стандартов компьютерных сетей занимается их комитет под номером 802:
Каждый номер - это семейство стандартов. Например, 802.3 описывает разные варианты технологий Ethernet, такие как, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet

## Slide 17
IAB состоит из нескольких частей:
• IRTF (Группа исследователей Интернет) – долгосрочные исследования на перспективу;
• IETF (Группа проектирования Интернет) – занимается выпуском стандартов на сетевые протоколы;
• RFC (запрос комментариев) – документы, описывающие работу различных протоколов (формально это не стандарты).
Если использовать другие протоколы, оборудование и программное обеспечение пользователи просто не смогут использовать сеть Интернет

## Slide 18
Каждый из документов RFC обладает своим номером и описывает конкретный Интернет-протокол:
RFC 791 – протокол IP
RFC 792 – протокол ICMP
RFC 793 – протокол TCP
RFC 826 – протокол ARP
RFC 2131 – протокол DHCP

## Slide 19
Консорциум W3C отвечает за веб-стандарты. Документы W3C формально не называются стандартами, а именуются рекомендациями.
К рекомендациям World Wide Web Consortium относятся:
HTML
CSS
XML
архитектура веб-сервисов

## Slide 20
Стандарты мобильных сетей
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony
NMT (Nordic Mobile Telephony) – это первый полностью автоматический стандарт сотовой связи в истории.
Его спецификация началась еще в 1970-х годах комитетом Nordic telecommunications administrations, в который входили Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и некоторые другие европейские страны. В 1981 году была введена первая сеть стандарта NMT.
Сеть NMT является аналоговой

## Slide 21
Стандарты мобильных сетей
2G. D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System)
Стандарт D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System – цифровая улучшенная система мобильной связи) – цифровая система сотовой связи второго поколения (2G), известная также под аббревиатурой IS-54.
Этот стандарт нашел наибольшее распространение в Северной Америке, преимущественно в США и Канаде

## Slide 22
Стандарты мобильных сетей
2G. GSM – (Global System for Mobile Communications)
Самым известным стандартом 2G является GSM (Global System for Mobile Communications - Глобальная система мобильной связи).
Около 80% сетей сотовой связи по всему миру построены по этому стандарту

## Slide 23
Стандарты мобильных сетей
3G.CDMA2000
Стандарт CDMA2000 – это представитель стандартов сотовой связи третьего поколения (3G).
Он также известен под именами IMT-CDMA Multi-Carrier или IS-2000.
Основной целью создания CDMA2000 было увеличение пропускной способности и максимально разрешенных скоростей передачи данных

## Slide 24
Стандарты мобильных сетей
4G. LTE – (Long Term Evolution)
Стандарты третьего поколения позволяют предоставить широкий перечень мультимедийных услуг и поддерживают скорости передачи данных до 14Мбит/сек.
Однако, объемы передаваемой информации в телекоммуникационных сетях растут с каждым днем. Поэтому был необходим новый стандарт, уже четвертого поколения

## Slide 25
Стандарты мобильных сетей
4G. Mobile WIMAX
Стандарт WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – это технология высокоскоростной беспроводной передачи данных, которая в настоящее время нашла широкое распространение в качестве способа предоставления широкополосного абонентского доступа