## Slide 1
Методы построения транспортных сетей: технологии PDH и SDH
Лекция 20

## Slide 2
Транспортная сеть
Транспортная сеть связи (backhaul) — это совокупность всех ресурсов, выполняющих функции транспортирования в телекоммуникационных сетях. Она включает не только системы передачи, но и относящиеся к ним средства контроля, оперативного переключения, резервирования, управления.
Главным требованием, предъявляемым к транспортным сетям, является выполнение сетью основной функции – обеспечения пользователям возможности доступа ко всем разделяемым ресурсам сети

## Slide 3
Для оценки таких сетей, применяют понятие готовности, или коэффициента готовности, который определяется долей времени, в течение которого сеть может быть использована по назначению.
Готовность сети может быть повышена путем аппаратного резервирования элементов (узлов) сети, резервирования трафика, трактов и каналов за счет соответствующей организации архитектуры всей сети, ее топологии, управления и синхронизации сети

## Slide 4
Расширяемость означает возможность сравнительно легкого (в ограниченных пределах) добавления отдельных элементов сети (пользователей, служб), наращивания сегментов сети доступа и замены существующей аппаратуры более мощной.
Масштабируемость означает, что сеть позволяет наращивать количество сетевых узлов и протяженность трактов в очень широких пределах без снижения пропускной способности транспортных магистралей

## Slide 5
Управляемость сети подразумевает возможность централизованно осуществлять конфигурацию, наблюдение, контроль и управление, как каждым сетевым элементом, так и всей сетью в целом, включая управление трафиком и планированием развития сети.
Транспортная сеть (transport network) – часть сети связи, охватывающая магистральные узлы, междугородние станции, а также соединяющие их каналы и узлы (национальные, междугородные)

## Slide 6
Современная транспортная сеть строится на основе нескольких основных технологий,
таких как:
плезиохронной иерархии (PDH),
синхронной иерархии (SDH)

## Slide 7
Плезиохронная иерархия PDH
Плезиохронная цифровая иерархия (PDH — Plesiochronous Digital Hierarchy) — цифровой метод передачи данных, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции

## Slide 8
Технология PDH, несмотря на свой солидный возраст, продолжает активно использоваться при развертывании новых сетей и расширении существующих.
На данный момент технология PDH не является образцом передовой технической мысли, но ее надежность в совокупности с экономичностью позволяют ей на равных конкурировать с более современными технологиями

## Slide 10
Такая технология используется в телекоммуникационных сетях для транспортировки больших объемов данных. Термин плезиохронный происходит от греческого слова plēsios , что означает близкое, и chronos — время, и относится к тому факту, что сети PDH работают в состоянии, когда различные части сети почти, но не совсем синхронизированы.
PDH позволяет передавать потоки данных, которые номинально работают с одинаковой скоростью, но допускают некоторое изменение скорости вокруг номинальной скорости

## Slide 11
По аналогии, любые два часа номинально работают с одинаковой скоростью, отсчитывая 60 секунд каждую минуту. Однако между часами нет связи, гарантирующей, что они будут работать с одинаковой скоростью, и весьма вероятно, что одно работает немного быстрее другого.
В технологии PDH в качестве входного используется сигнал основного цифрового канала, а на выходе формируется поток данных со скоростями
n × 64 кбит/с

## Slide 12
К группе основного цифрового канала, несущих полезную нагрузку, добавляются служебные группы бит, необходимые для осуществления процедур синхронизации и фазирования, сигнализации, контроля ошибок,
в результате чего группа приобретает форму цикла

## Slide 13
В Европе действует отличный от остальных стран стандарт технологии PDH, согласно европейскому стандарту для передачи объединяется
32 канала по 64 кбит/с.
30 из этих каналов используются для передачи данных,
2 служебных канала используются для передачи сигналов управления и сигнализации

## Slide 14
Япония и Северная Америка использует другие стандарты технологии PDH, отличающиеся количеством объединяемых потоков.
По этому стандарту на первом уровне объединяется 24 канала по 64 кбит/с. Соответственно на втором и третьем уровне цифровые потоки передаются на скоростях 6 Мбит/с и 45 Мбит/с соответственно

## Slide 16
Такая разница в стандартах серьезно затрудняет подключение сетей, работающих с разными его версиями.
К недостаткам PDH можно отнести:
- затрудненный ввод/вывод цифровых потоков промежуточных функций;
- отсутствие средств автоматического сетевого контроля и управления, а также наличие трех различных иерархий

## Slide 17
Безусловно, любая технология, в конечном счете, устаревает, но ее замена происходит лишь тогда, когда более новая технология позволяет предоставлять услуги с меньшими издержками и такой же или меньшей степенью риска.
Это значит, что PDH , как и многие другие зрелые технологии, еще долго будет применяться в сетях связи, сосуществуя с более новыми технологиями, внедряемыми в настоящее время

## Slide 18
Синхронная цифровая иерархия (SDH)
Недостатки PDH привели к разработке в США иерархии синхронной оптической сети SONET,
а в Европе аналогичной
иерархии SDH,
которые были предложены для использования на автоматических линиях связи

## Slide 19
Из-за неудачно выбранной скорости передачи было принято решение отказаться от создания сети SONET и построить на её основе сеть SONET/SDH. Характерные для технологии PDH недостатки были учтены и преодолены разработчиками технологии синхронных оптических сетей (Synchronous Optical NET, SONET), первый вариант стандарта которой появился в 1984 г.

## Slide 20
Основной целью разработчиков международного стандарта было создание технологии, способной передавать трафик всех существующих цифровых каналов уровня PDH (как американских, так и европейских) по высокоскоростной магистральной сети на базе волоконно-оптических кабелей и обеспечить иерархию скоростей, продолжающую иерархию технологии PDH до скорости в несколько гигабит в секунду

## Slide 21
В результате длительной работы удалось подготовить международный стандарт SDH (Synchronous Digital Hierarchy — синхронная цифровая иерархия).
Кроме того, стандарт SONET был доработан так, чтобы аппаратура и сети SDH и SONET являлись совместимыми и могли мультиплексировать входные потоки практически любого стандарта PDH — и американского, и европейского

## Slide 22
Синхронная оптическая сеть (SONET) и синхронная цифровая иерархия (SDH) - это стандартизованные протоколы, которые синхронно передают несколько цифровых битовых потоков по оптическому волокну с использованием лазеров или высокогерентного света от светодиодов (LED)

## Slide 23
При низких скоростях передачи данные также можно передавать через электрический интерфейс.
Этот метод был разработан для замены системы плезиохронной цифровой иерархии (PDH) для передачи больших объемов телефонных вызовов и трафика данных по одному и тому же оптоволокну без проблем синхронизации.
SDH и SONET сегодня широко используются:
SONET в Соединенных Штатах и Канаде,
а SDH в остальном мире

## Slide 24
SONET подразделяется на четыре подуровня с некоторыми факторами, такими как путь, линия, секция и физический уровень.
Основным элементом сети SDH является мультиплексор. Обычно он оснащен некоторым количеством портов PDH и SDH.
Мультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход

## Slide 25
Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из входов на выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов.
Мультиплексоры SDH обычно разделяют на два типа, разница между которыми определяется положением мультиплексора в сети SDH

## Slide 26
Терминальный мультиплексор (Terminal Multiplexer, ТМ)
завершает агрегатный канал.
Мультиплексор ввода-вывода (Add-Drop Multiplexer, ADM)
занимает промежуточное положение на магистрали (в кольце, цепи или смешанной топологии)

## Slide 27
Пример сети SDH

## Slide 28
Скорости для SDH уже не ограничиваются 500 Мбит/сек, как это было в PDH.
Скорость самого медленного цифрового потока в SDH, получившего название
STM-1, составляет 155,52 Мбит/сек

## Slide 29
Для получения более высокой скорости применяется мультиплексирование 4-х потоков STM-1 в один поток STM-4.
Таким образом, удается получить скорость 622,08 Мбит/сек.
Для получения еще большей скорости применяется еще одно мультиплексирование четырех STM-4 в один поток STM-16, для передачи которого требуется скорость 2488,32 Мбит/сек и т.д.

## Slide 30
Обозначение потока SDH | Скорость потока, Mбит/с
STM-1 | 155,52
STM-4 | 622,08
STM-16 | 2488,32
STM-64 | 9953,28
STM-256 | 39813,12
STM-1024 | 159252,48

## Slide 31
Причем SDH не ограничена STM-1024.
На текущий момент основным ограничением для повышения скорости SDH являются максимально возможные скорости существующих технологий передачи данных. Теоретически, цифровую синхронную иерархию можно продолжать и дальше до бесконечности