## Slide 1
Беспроводные сенсорные сети
Лекция 24

## Slide 2
Беспроводные сенсорные сети
Новейшие технологии беспроводной связи и прогресс в области производства микросхем позволили в течение последних нескольких лет перейти к практической разработке и внедрению нового класса распределенных коммуникационных систем — сенсорных сетей

## Slide 3
Беспроводная сенсорная сеть — распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала.
Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции сообщений от одного элемента к другому

## Slide 5
Принцип работы сенсорных сетей
Беспроводные сенсорные сети состоят из миниатюрных вычислительно-коммуникационных устройств — мотов (англ. motes — пылинки), или сенсоров.
Мот представляет собой плату размером обычно не более одного кубического дюйма. На плате размещаются процессор, память — флэш и оперативная, цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, радиочастотный приемопередатчик, источник питания и датчики

## Slide 6
Датчики могут быть самыми разнообразными; они подключаются через цифровые и аналоговые коннекторы.
Чаще других используются датчики температуры, давления, влажности, освещенности, вибрации, реже — магнитоэлектрические, химические (например, измеряющие содержание CO, CO2), звуковые и некоторые другие. Набор применяемых датчиков зависит от функций, выполняемых беспроводными сенсорными сетями

## Slide 7
Питание мота осуществляется от небольшой батареи.
Моты используются только для сбора, первичной обработки и передачи сенсорных данных.
Внешний вид мотов, выпускаемых различными производителями, приведен на рисунке

## Slide 9
Основная функциональная обработка данных, собираемых мотами, осуществляется на узле, или шлюзе, который представляет собой достаточно мощный компьютер

## Slide 10
Но для того, чтобы обработать данные, их нужно сначала получить. Для этой цели узел обязательно оснащается антенной. Но в любом случае доступными для узла оказываются только моты, находящиеся достаточно близко от него; другими словами, узел не получает информацию непосредственно от каждого мота

## Slide 11
Проблема получения сенсорной информации, собираемой мотами, решается следующим образом.
Моты могут обмениваться между собой информацией с помощью приемопередатчиков, работающих в радиодиапазоне.
Это, во-первых, сенсорная информация, считываемая с датчиков, а во-вторых, информация о состоянии устройств и результатах процесса передачи данных

## Slide 12
Информация передается от одних мотов другим по цепочке, и в итоге ближайшие к шлюзу моты сбрасывают ему всю аккумулированную информацию.
Если часть мотов выходит из строя, работа сенсорной сети после реконфигурации должна продолжаться.
Но в этом случае, естественно, уменьшается число источников информации

## Slide 13
Для выполнения функций на каждый мот устанавливается специализированная операционная система.
В настоящее время в большинстве беспроводных сенсорных сетей используется TinyOS — операционная система, разработанная в Университете Беркли

## Slide 14
Основными особенностями беспроводных сенсорных сетей являются самоорганизация и адаптивность к изменениям в условиях эксплуатации, поэтому требуются минимальные затраты при развертывании сети на объекте и при последующем ее сопровождении в процессе эксплуатации

## Slide 15
Одним из первых прообразов сенсорной сети можно считать систему СОСУС, предназначенную для обнаружения и идентификации подводных лодок

## Slide 16
В середине 1990-х годов технологии беспроводных сенсорных сетей стали активно развиваться, в начале 2000-х годов развитие микроэлектроники позволило производить для таких устройств достаточно дешёвую элементную базу.
Беспроводные сети начала 2010-х годов в основном базируются на стандарте ZigBee

## Slide 17
Основное назначение заключается не только в обмене данными между узлами по децентрализованной самоорганизующейся сети, но и в сборе передаваемой информации (в основном, данных) от датчиков (температуры, давления, влажности, уровня радиации, акустических колебаний) в центральный узел с целью ее последующего анализа или обработки

## Slide 18
Преимущества сенсорных сетей
Востребованность беспроводных сенсорных сетей на рынке также тесно связана с концепцией интеллектуализации таких объектов как дом, офис и производственные помещения, где городской человек проводит до 90% своего времени, а также с концепцией создания кибернетических производств (полностью оснащенных роботами)

## Slide 19
Технология сенсорных сетей предназначена для решения самого широкого круга задач промышленного мониторинга и контроля и имеет следующие преимущества перед другими существующими беспроводными и проводными системами:

## Slide 20
• возможность установки датчиков на уже существующий и эксплуатирующийся объект без дополнительных работ по прокладке проводной сети;
• низкая стоимость отдельного элемента контроля;
• низкая стоимость монтажа, пуско-наладки и технического обслуживания системы;

## Slide 21
• минимальные ограничения по размещению беспроводных устройств;
• высокая отказоустойчивость сенсорной сети в целом

## Slide 22
Аппаратное обеспечение беспроводных узлов и протоколы сетевого взаимодействия между ними оптимизированы по энергопотреблению для обеспечения длительного срока эксплуатации системы при автономных источниках питания.
В зависимости от режима работы время жизни узла может достигать нескольких лет

## Slide 23
Каждый узел сенсорной сети обычно содержит порты ввода/вывода данных с различных датчиков контроля внешней среды (или сами датчики), микроконтроллер и радио-приемопередатчик, а также автономный или внешний источник питания

## Slide 24
Это позволяет устройству получать результаты измерений, проводить начальную обработку данных, и поддерживать связь с внешней информационной системой. Микроконтроллер может быть использован для реализации интеллектуальной распределенной обработки данных

## Slide 25
В интеллектуальной беспроводной сенсорной сети устройства способны на локальном уровне обмениваться информацией, анализировать ее и передавать до определенной глубины обработанную информацию, а не "сырые" данные.
Это позволяет значительно сократить требования к пропускной способности сети, увеличить масштабируемость и срок эксплуатации системы

## Slide 27
Однако добавление "интеллекта" в сеть требует учета особенностей прикладной задачи, поэтому этот подход, как правило, эффективен при разработке заказной узкоспециализированной системы.
Особенностями сенсорных сетей являются:

## Slide 28
• способность самоорганизации сети передачи информации и ее адаптация к численному составу устройств;
• способность ретрансляции сообщений от одного элемента к другому;
• возможность наличия датчиков в каждом элементе;
• длительный срок автономной работы (1 год и более)

## Slide 29
Сегодня технология беспроводных сенсорных сетей, является единственной беспроводной технологией, с помощью которой можно решить задачи мониторинга и контроля, критичных к требованиям по времени работы батареи питания устройств, их надежности, автоматической или полуавтоматической настройки каждого из них, возможности простого добавления или исключения устройства из сети, распространения сигналов через стены и потолки при низкой стоимости системы

## Slide 30
А технология ретранслируемой ближней радиосвязи 802.15.4/ZigBee, известная как «Сенсорные сети», является одним из современных направлений развития самоорганизующихся отказоустойчивых распределенных систем промышленного мониторинга и управления ресурсами и процессами