## Slide 1
Современные компьютерные сети, конвергентные сети, гетерогенные сети
Лекция 26

## Slide 2
Конвергентные сети
Значительное увеличение количества устройств, использующих различные протоколы доступа, а также услуг (видео/аудио, цифровые данные и др.), передаваемых по сетевой ИТ-инфраструктуре, активно стимулируют развитие конвергентных сетей.
Основные цели, которые ставятся при внедрении конвергентных сетей, это: упрощение масштабирования/управления и/или снижение капитальных/эксплуатационных издержек

## Slide 3
Конвергенция телекоммуникационных сетей — объединение нескольких, бывших ранее раздельными, услуг в рамках одной услуги.
Конвергентным телекоммуникационным оборудованием при этом может считаться оборудование способное подменить несколько ролей. В определенном смысле можно считать, что узкоспециализированное оборудование обладает низкой конвергентностью, а стандартное оборудование - высокой

## Slide 4
С каждым годом усиливается тенденция сближения компьютерных и телекоммуникационных сетей разных видов.
Предпринимаются попытки создания универсальной, так называемой мультисервисной сети, способной предоставлять услуги как компьютерных, так и телекоммуникационных сетей

## Slide 5
К телекоммуникационным сетям относятся телефонные сети, радиосети и телевизионные сети.
Главное, что объединяет их с компьютерными сетями, — то, что в качестве ресурса, предоставляемого клиентам, выступает информация

## Slide 6
Однако эти сети, как правило, представляют информацию в разном виде. Так, изначально компьютерные сети разрабатывались для передачи алфавитно-цифровой информации, которую часто называют просто данными, в результате у компьютерных сетей имеется и другое название — сети передачи данных, в то время как телефонные сети и радиосети были созданы для передачи только голосовой информации, а телевизионные сети передают и голос, и изображение

## Slide 7
Несмотря на это, конвергенция телекоммуникационных и компьютерных сетей идет по нескольким направлениям.
Прежде всего, наблюдается сближение видов услуг, предоставляемых клиентам. Первая и не очень успешная попытка создания мультисервисной сети, способной оказывать различные услуги, в том числе услуги телефонии и передачи данных, привела к появлению технологии цифровых сетей с интегрированным обслуживанием (Integrated Services Digital Network, ISDN)

## Slide 8
Однако на практике ISDN предоставляет сегодня в основном телефонные услуги.
Сегодня на роль глобальной мультисервисной сети нового поколения, часто называемой в англоязычной литературе Next Generation Network (NGN), или New Public Network (NPN), претендует Интернет

## Slide 9
Наибольшую привлекательность сейчас представляют собой новые виды комбинированных услуг, в которых сочетаются несколько традиционных услуг.
Наибольших успехов на практическом поприще достигла IP-телефония, услугами которой, прямо или косвенно сегодня пользуются миллионы людей. Однако для того, чтобы стать сетью NGN, Интернету еще предстоит пройти большой путь

## Slide 10
Технологическое сближение сетей происходит сегодня на основе цифровой передачи информации различного типа, метода коммутации пакетов и программирования услуг

## Slide 11
Телефония уже давно сделала ряд шагов навстречу компьютерным сетям, прежде всего, за счет представления голоса в цифровой форме, что делает принципиально возможным передачу телефонного и компьютерного трафика по одним и тем же цифровым каналам (телевидение также перешло на передачу изображения в цифровой форме)

## Slide 12
Телефонные сети широко используют комбинацию методов коммутации каналов и пакетов. Так, для передачи служебных сообщений (называемых сообщениями сигнализации) применяются протоколы коммутации пакетов, аналогичные протоколам компьютерных сетей, а для передачи собственно голоса между абонентами коммутируется традиционный составной канал

## Slide 13
Дополнительные услуги телефонных сетей, такие как переадресация вызова, конференц-связь, телеголосование и другие, могут создаваться с помощью, так называемой интеллектуальной сети (Intelligent Network, IN), по своей сути являющейся компьютерной сетью с серверами, на которых программируется логика услуг

## Slide 14
Сегодня пакетные методы коммутации постепенно теснят традиционные для телефонных сетей методы коммутации каналов даже при передаче голоса.
У этой тенденции есть достаточно очевидная причина — на основе метода коммутации пакетов можно более эффективно использовать пропускную способность каналов связи и коммутационного оборудования

## Slide 15
Например, паузы в телефонном разговоре могут составлять до 40 % общего времени соединения, однако только пакетная коммутация позволяет «вырезать» паузы и использовать высвободившуюся пропускную способность канала для передачи трафика других абонентов

## Slide 16
Использование коммутации пакетов для одновременной передачи через пакетные сети разнородного трафика — голоса, видео и текста — сделало актуальным разработку новых методов обеспечения требуемого качества обслуживания (Quality of Service, QoS)

## Slide 17
Методы QoS призваны минимизировать уровень задержек для чувствительного к ним трафика, например голосового, и одновременно гарантировать среднюю скорость и динамичную передачу пульсаций для трафика данных

## Slide 18
Технологии конвергентных сетей
В настоящее время в области конвергентных сетевых инфраструктур можно выделить 2 направления:
– решения на базе протокола Ethernet без потери данных (Data Center Ethernet – DCE – или lossless Ethernet, также используется для этих решений стандартизованный термин Data Center Bridging), позволяющего инкапсулировать FC (а также и iSCSI) на базе протокола FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Направление поддерживается всеми мировыми вендорами;

## Slide 19
– решения на базе протокола Infiniband, позволяющего инкапсулировать практически весь стек протоколов, используемых современными дата-центрами. Направление, в основном, развивается компанией Mellanox

## Slide 20
Протокол FCoE – стандарт, который стал продвигаться с конца 2007 г., позволяющий создавать смешанные сети или одну сеть на базе DCE вместо двух – LAN и SAN в центрах обработки данных. Спецификация стандарта была предложена комитету T11 Национального института стандартизации США (American National Standards Institute, ANSI) сообществом ведущих IT-компаний, в число которых вошли IBM, Intel, Brocade, Cisco, EMC, Emulex, Nuova, QLogic и тогда еще Sun Microsystems

## Slide 21
Отличительной особенностью сетевых решений последнего поколения, поддерживающих протокол FCoE, является глубокая интеграция с платформами серверной виртуализации и, в частности, с VMware и с Microsoft Hyper-V

## Slide 22
Компания Cisco так же демонстрирует комплексный подход к конвергентным сетям. В обновленной линейке оборудования присутствуют конвергентные коммутаторы уровня доступа – модели Nexus 5596UP и 5548UP

## Slide 23
В настоящий момент быстро набирает ход внедрение технологии 10Gb FCoE. В дальнейшем произойдет переход на 40Gb и 100Gb, который уже заканчивает стандартизацию

## Slide 24
Гетерогенные сети
Гетерогенная компьютерная сеть — вычислительная сеть, соединяющая персональные компьютеры и другие устройства с различными операционными системами или протоколами передачи данных

## Slide 25
Термин «гетерогенные сети» также употребляется в беспроводных вычислительных сетях, где используются различные технологии для подключения. Например, компьютерная сеть, которая обеспечивает доступ через беспроводную локальную сеть и способна обеспечивать доступ, переключаясь на сотовую связь, также называется гетерогенной сетью

## Slide 26
Так как спрос на мобильные данные превосходит все ожидания, гетерогенная сетевая архитектура с множеством частотных диапазонов, применением различных технологий радиодоступа и использованием базовых станций с различной величиной зон покрытия, является единственным решением, позволяющим операторам двигаться вперед

## Slide 27
Гетерогенная сеть строится из подсетей, работающих в разных стандартах, по разным технологиям. При этом все они образуют единую интегрированную среду, где обеспечен бесшовный незаметный для пользователя переход из одной подсети в другую. То есть, гетерогенная сеть функционирует, как единая система.
На сегодняшний день любой крупный город может служить примером гетерогенной сети

## Slide 28
Учитывая многоуровневую и многостандартную структуру гетерогенной сети, на первый план выходит обеспечение непрерывного нахождения абонента в этой сети, независимо от того, подключен он к ней, в каком стандарте она работает и по какой технологии

## Slide 29
Для пользователей повсеместный переход на гетерогенные сети останется незаметным.
Ему не нужно будет вручную переключаться между стандартами, точками доступа и разными сетями.
Поставщик услуг будет делать это автоматически.
Для организации взаимодействия различных сетей в настоящее время используется два подхода

## Slide 30
Первый подход связан с использованием так называемых шлюзов, которые обеспечивают согласование двух стеков протоколов путем преобразования (трансляции) протоколов. Шлюз размещается между взаимодействующими сетями и служит посредником, переводящим сообщения, поступающие от одной сети, в формат другой сети

## Slide 31
Второй подход заключается в том, что в операционные системы серверов и рабочих станций встраиваются несколько мирно сосуществующих наиболее популярных стеков протоколов

## Slide 32
Такая технология получила название мультиплексирования стеков протоколов. За счет ее использования либо клиентские запросы используют стек протоколов той сети, к которой относятся нужные серверы, либо серверы подключают стек протоколов, соответствующий поступившему клиентскому запросу

## Slide 33
Шлюз согласует коммуникационные протоколы одного стека с коммуникационными протоколами другого стека.
Программные средства, реализующие шлюз, нет смысла устанавливать ни на одном из двух взаимодействующих компьютеров с разными стеками протоколов, гораздо рациональнее разместить их на некотором компьютере-посреднике

## Slide 34
Принципы построения гетерогенных сетей

## Slide 35
Принцип работы гетерогенной сети следующий: в местах большого скопления людей (стадион, парк, торговый центр, аэропорт и т.п.), где нужно увеличить пропускную способность сети, устанавливают микро БС, или Wi-Fi-точки доступа, которые могут быть как доверенными (принадлежать оператору), так и нет