## Slide 1
Комитет по сетевым стандартам, сетевые топологии (сетка, звезда, дерево, шина, кольцо и трехмерный тор)
Лекция 4

## Slide 2
На сегодня существует уже достаточно много технологий построения локальной сети.
Однако независимо от того, какие топологии, каналы связи и методы передачи данных используются, все они реализованы и описаны в так называемых сетевых стандартах

## Slide 3
Стандарт –
это набор правил и соглашений, используемых при создании локальной сети и организации передачи данных с применением определенной топологии, оборудования, протоколов и т. д.

## Slide 4
К числу организаций по стандартизации
относятся:
- международная организация по стандартизации,
- международная комиссия по электротехнике (International Electrotechnical Commision, IEC),
- международный союз электросвязи (International Telecommunications Union, ITU),
- институт инженеров электротехники и радиоэлектроники (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE),
-ассоциация производителей компьютеров и оргтехники (Computer and Business Equipment Manufacturers Association, CBEMA),
- американский национальный институт стандартов (American National Standards Institute, ANSI) и др.

## Slide 5
За разработку сетевых стандартов отвечает комитет 802 по стандартизации локальных сетей, который в 1980 году был сформирован под эгидой IEEE (Институт инженеров электротехники и радиоэлектроники).
Именно поэтому все стандарты, разрабатываемые этим комитетом, в своем названии содержат
IEEE 802

## Slide 6
СЕТЕВЫЕ ТОПОЛОГИИ
Сетевая топология (от греч. τоπος, - место) — способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств. Топология – это схема соединения каналами связи компьютеров или узлов сети между собой.
Сетевая топология — это конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети (компьютеры и коммуникационное оборудование (маршрутизаторы)), а рёбрам — физические или информационные связи между вершинами

## Slide 7
Топология сети –
геометрическая форма и физическое расположение компьютеров по отношению друг к другу.
Топология сети позволяет сравнивать и классифицировать различные сети.
Существует бесконечное число способов соединения компьютеров

## Slide 8
Сетевая топология может быть:
физической — описывает реальное расположение и связи между узлами сети.
логической — описывает хождение сигнала в рамках физической топологии.
информационной — описывает направление потоков информации, передаваемых по сети.
управления обменом — это принцип передачи права на пользование сетью

## Slide 9
ТОПОЛОГИЯ ДЕРЕВО
Дерево —
это топология сетей, в которой каждый узел более высокого уровня связан с узлами более низкого уровня звездообразной связью, образуя комбинацию звезд. Первый узел дерева принято называть корнем.
Также деревья могут быть как активными, так и пассивными.
В активных деревьях в качестве узлов используют компьютеры, в пассивных — коммутаторы

## Slide 11
К достоинствам данной топологии можно отнести то, что сеть с данной топологией легко увеличить и легко её контролировать (поиск обрывов и неисправностей).
Недостатками является то, что при выходе из строя родительского узла, выйдут из строя и все его дочерние узлы (выход из строя корня — выход из строя всей сети), и также ограничена пропускная способность (доступ к сети может быть затруднён)

## Slide 12
ТОПОЛОГИЯ ЗВЕЗДА
Звезда —
базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу, образуя физический сегмент сети.
Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе сложной сетевой топологии

## Slide 14
Это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все другие абоненты.
Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом ложится очень большая нагрузка, потому ничем другим, кроме сети, оно заниматься не может

## Slide 15
Если говорить об устойчивости звезды к отказам компьютеров, то выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании оставшейся части сети,
зато любой отказ центрального устройства делает сеть полностью неработоспособной

## Slide 16
Существует также топология, называемая пассивной звездой, которая только внешне похожа на звезду.
В центре сети с данной топологией помещается не компьютер, а концентратор, или хаб (hub), выполняющий ту же функцию, что и репитер.
Он восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их в другие линии связи

## Slide 17
Большое достоинство звезды состоит в том, что все точки подключения собраны в одном месте.
Это позволяет легко контролировать работу сети, локализовать неисправности сети, а также ограничивать доступ посторонних лиц к жизненно важным для сети точкам подключения.
Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля

## Slide 18
ТОПОЛОГИЯ ОБЩАЯ ШИНА
Топология типа общая шина, представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции.
В топологии «шина» по своей структуре предполагается идентичность сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов.
При таком соединении компьютеры могут передавать только по очереди, так как линия связи единственная.
В противном случае передаваемая информация будет искажаться в результате наложения сигналов (конфликта, коллизии)

## Slide 19
Добавление новых абонентов в шину довольно просто и обычно возможно даже во время работы сети.
В большинстве случаев при использовании шины требуется минимальное количество соединительного кабеля по сравнению с другими топологиями.
Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, так как все остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен

## Slide 20
Наращивание длины сети не может продолжаться бесконечно, так как существуют еще и ограничения, связанные с конечной скоростью распространения сигналов по линиям связи

## Slide 21
ТОПОЛОГИЯ КОЛЬЦО
Кольцо — это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает информацию, а другому только передает.
На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приемник

## Slide 22
Важная особенность кольца состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли репитера, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца.
Четко выделенного центра в данном случае нет, все компьютеры могут быть одинаковыми

## Slide 23
Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). Одни из них обязательно получают информацию от компьютера, ведущего передачу в данный момент, раньше, а другие - позже.
Именно на этой особенности топологии и строятся методы управления обменом по сети, специально рассчитанные на «кольцо»

## Slide 24
Кольцевая топология обычно является самой устойчивой к перегрузкам, она обеспечивает уверенную работу с самыми большими потоками передаваемой по сети информации, так как в ней, как правило, нет конфликтов (в отличие от шины), а также отсутствует центральный абонент (в отличие от звезды)

## Slide 25
ТОПОЛОГИЯ РЕШЕТКА
Решетка - это топология, в которой узлы образуют регулярную многомерную решётку. При этом каждое ребро решётки параллельно её оси и соединяет два смежных узла вдоль этой оси

## Slide 26
Одномерная «решётка» — это цепь, соединяющая два внешних узла (имеющие лишь одного соседа) через некоторое количество внутренних (у которых по два соседа — слева и справа).
При соединении обоих внешних узлов получается топология «кольцо». Двух- и трёхмерные решётки используются в архитектуре суперкомпьютеров.
Многомерная решётка, соединённая циклически в более чем одном измерении, называется «тор»